## Slide 1
CÁC PHƯƠNG PHÁP
PHÁT HIỆN BIÊN

## Slide 2: 4.1. Khái quát về biên và phân loại các kỹ thuật dò biên 4.1.1. Giới thiệu
Nhằm trích chọn đặc điểm để hiểu ảnh
Biên là:
Thay đổi đột ngột trong mức xám
Nếu là ảnh đen trắng thì điểm biên là điểm đen có ít nhất
1 điểm trắng bên cạnh
Tập hợp các điểm biên là đường biên bao quanh đối
tượng
Có 2 cách phát hiện cơ bản
Phát hiện biên trực tiếp
Phát hiện biên gián tiếp

## Slide 3: 4.1. Khái quát về biên và phân loại các kỹ thuật dò biên 4.1.1. Giới thiệu
Phát hiện biên trực tiếp:
Phương pháp này làm nổi biên dựa vào biến thiên mức xám của ảnh.
Kỹ thuật chủ yếu dùng để phát hiện biên là lấy đạo hàm
Đạo hàm bậc nhất (gọi là kỹ thuật Gradient)(Đạo hàm bậc nhất thể hiện được cạnh dầy trong ảnh. Đạo hàm bậc nhất thể hiện tốt bước nhảy lớn của mức xám)
Đạo hàm bậc hai (gọi là kỹ thuật Laplace)(Đạo hàm bậc hai thể hiện rõ các chi tiết mịn hoặc điểm cô lập. Đạo hàm bậc hai có thể tạo ra 2 giá trị tại thay đổi lớn trong mức xám)
Đạo hàm bậc hai thường được dùng nhiều trong nâng cao chất lượng ảnh vì khả năng cải tiến các chi tiết mịn.
Phương pháp này tương đối hiệu quả và ít chịu ảnh hưởng của nhiễu nếu biến đổi mức xám là đột ngột và ngược lại.
Kết quả nhận được là ảnh biê

## Slide 4: 4.1. Khái quát về biên và phân loại các kỹ thuật dò biên 4.1.1. Giới thiệu
Phát hiện biên gián tiếp
Nếu ảnh có thể được phân vùng thì ranh giới giữa các vùng là biên.
Có thể dùng được trong trường hợp biến thiên của mức xám không đột ngột.
Kết quả là đường biên.

## Slide 5: 4.1. Khái quát về biên và phân loại các kỹ thuật dò biên 4.1.1. Giới thiệu
Quy trình phát hiện biên
B1. Khử nhiễu ảnh: Vì ảnh thu nhận thường có nhiễu, nên bước đầu tiên là phải khử nhiễu. việc khử nhiễu được thực hiện bằng các kỹ thuật khử nhiễu khác nhau.
B2. Làm nổi biên: Tiếp theo là làm nổi biên bởi các toán tử đạo hàm.
B3. Định vị điểm biên: Vì các kỹ thuật làm nổi biên có hiệu ứng phụ là tang nhiễu, do vậy sẽ có một số điểm biên giả cần loại bỏ.
B4. Liên kết và trích chọn biên:
Phát hiện biên và phân vùng ảnh là một bài toán đối ngẫu.Vì thế cũng có thể phát hiện biên thông qua việc phân vùng ảnh.

## Slide 6: 4.1. Khái quát về biên và phân loại các kỹ thuật dò biên 4.1.2. Kỹ thuật phát hiện biên Gradient
Ảnh gốc f(x,y) được đưa vào khối làm nổi đường biên.
Ảnh G(x,y) là ảnh gốc đã được tăng cường biên độ đường biên giữa các vùng ảnh.
Tại khối so sánh, người ta so sánh giá trị các điểm ảnh G(x,y) với mức ngưỡng T để xác định vị trí các điểm có mức thay đổi độ chói lớn.

## Slide 7: 4.1. Khái quát về biên và phân loại các kỹ thuật dò biên 4.1.2. Kỹ thuật phát hiện biên Gradient
Việc lựa chọn giá trị ngưỡng rất quan trọng trong quá trình xác định đường biên:
Khi giá trị T quá cao, các đường biên có độ tương phản thấp sẽ bị mất đi.
Khi T quá thấp, dễ xảy ra hiện tượng xác định biên sai dưới tác động của nhiễu.

## Slide 8: 4.1. Khái quát về biên và phân loại các kỹ thuật dò biên 4.1.2. Kỹ thuật phát hiện biên Gradient
Phương pháp gradient là phương pháp dò biên cục bộ dựa vào giá trị cực đại của đạo hàm
Gradient là một vector có thành phần hiển thị tốc độ thay đổi giá trị điểm ảnh:
dx và dy là khoảng cách theo hướng x, y
Đây là giá trị gần đúng vì trong tín hiệu rời rạc, đạo hàm không tồn tại. Do vậy ta mô phỏng và lấy xấp xỉ đạo hàm bằng nhân chập.

## Slide 9: 4.1. Khái quát về biên và phân loại các kỹ thuật dò biên 4.1.2. Kỹ thuật phát hiện biên Gradient
Với dx=dy=1 ta có:
Ma trận nhân chập là:
Chú ý rằng, tổng các hệ số trong mặt nạ đều bằng 0 (nghĩa là đáp ứng của ảnh sẽ cho giá trị 0 trên vùng có cấp xám không thay đổi)

## Slide 10: 4.1. Khái quát về biên và phân loại các kỹ thuật dò biên 4.1.2. Kỹ thuật phát hiện biên Gradient 4.1.2.1. Kỹ thuật Prewitt
Kỹ thuật sử dụng 2 mặt nạ nhân đạo hàm theo 2 hướng x và y là:

## Slide 11: 4.1. Khái quát về biên và phân loại các kỹ thuật dò biên 4.1.2. Kỹ thuật phát hiện biên Gradient 4.1.2.2. Kỹ thuật Sobel
Tương tự Prewitt kỹ thuật Sobel có 2 ma trận nhân chập theo 2 hướng
Các bước tính toán tương tự Prewitt + Bước 1: Tính I ⊗ Hx và I ⊗ Hy + Bước 2: Tính I ⊗ Hx + I ⊗ Hy
+ Bước 3: Tách ngưỡng theo θ

## Slide 12: 4.1. Khái quát về biên và phân loại các kỹ thuật dò biên 4.1.2. Kỹ thuật phát hiện biên Gradient 4.1.2.3. Kỹ thuật la bàn
Kỹ thuật sử dụng 8 mặt nạ nhân chập theo 8 hướng 00, 450, 900, 1350, 1800, 2250, 2700, 3150

## Slide 13: 4.1. Khái quát về biên và phân loại các kỹ thuật dò biên 4.1.3. Kỹ thuật phát hiện biên Laplace
Các phương pháp đánh giá gradient ở trên làm việc khá tốt khi mà độ sáng thay đổi rõ nét.
Khi mức xám thay đổi chậm, miền chuyển tiếp trải rộng, là phương pháp cho hiệu quả hơn là sử dụng đạo hàm bậc hai Laplace.
Toán tử Laplace được định nghĩa như sau:

## Slide 14: 4.1. Khái quát về biên và phân loại các kỹ thuật dò biên 4.1.3. Kỹ thuật phát hiện biên Laplace
Phân ngưỡng: | H ⊗ I | theo θ > 0
Thực tế người ta có thể dùng một số biến thể để xấp xỉ rời rạc đạo hàm bậc hai

## Slide 15: 4.1. Khái quát về biên và phân loại các kỹ thuật dò biên 4.1.3. Kỹ thuật phát hiện biên Laplace
Do toán tử Laplace là toán tử đạo hàm nên nó làm nổi bật các vùng không liên tục của cấp xám, đồng thời làm yếu đi các vùng phẳng.
Điều này dẫn đến ảnh kết quả sau khi áp dụng toán tử Laplace sẽ không giữ lại được các chi tiết ban đầu của ảnh.
Do đó, để khôi phục các chi tiết của ảnh gốc, người ta thường cộng ảnh kết quả với ảnh gốc để cho ra ảnh rõ nét (là ảnh vẫn giữ nguyên những chi tiết ban đầu nhưng các cạnh được làm nổi bật lên).
Nếu toán tử Laplace có hệ số tâm là âm thì chúng ta sẽ lấy ảnh gốc trừ đi ảnh kết quả sau khi áp dụng toán tử Laplace thay vì cộng

## Slide 16: 4.1. Khái quát về biên và phân loại các kỹ thuật dò biên 4.1.4. Kỹ thuật Canny
Đây là thuật toán cổ điển nhưng đến nay vẫn rất hiệu quả và được sử dụng rộng rãi
Có khả năng đưa ra đường biên mảnh và phát hiện chính xác với ảnh có nhiễu
Sau khi áp dụng, ảnh có thể được mã hóa thành các đường cong với công thức toán học

## Slide 17: 4.1. Khái quát về biên và phân loại các kỹ thuật dò biên 4.1.4. Kỹ thuật Canny
Bước 1: Làm trơn ảnh (ma trận Gaussian): Giúp loại bỏ nhiễu của ảnh đầu vào B = I ⊗ H
Bước 2: Tính gradient bằng ma trận Prewitt
Có thể dùng các phép phát hiện bậc một khác (gradient đơn giản, Sobel..)
Kết quả là 2 ảnh gradient theo hai hướng x và y

## Slide 18: 4.1. Khái quát về biên và phân loại các kỹ thuật dò biên 4.1.4. Kỹ thuật Canny
Bước 3: Tính gradient hướng tại mỗi điểm (i,j)
Hướng sẽ được nguyên hóa để nằm trong 8 hướng [0..7]
Tương đương 8 điểm lân cận của một điểm ảnh x và y

## Slide 19: 4.1. Khái quát về biên và phân loại các kỹ thuật dò biên 4.1.4. Kỹ thuật Canny
Bước 4: Loại bỏ những điểm không phải là cực đại để xóa bỏ những điểm không phải là biên (tức loại bỏ 1 số cạnh dư thừa)
Xét (i,j), θ là gradient hướng tại (i,j), G 1, G2 là hai điểm lân cận theo hướng θ.
Nếu G(i,j) ≥ G1 và G(i,j) ≥ G2 thì mới giữ lại (i,j) ((i,j) là cực đại địa phương)
Ngược lại thì xóa (i,j) vì (i,j) là điểm nền

## Slide 20: 4.1. Khái quát về biên và phân loại các kỹ thuật dò biên 4.1.4. Kỹ thuật Canny
Bước 5: Phân ngưỡng để tìm biên
Điểm có gradient lớn hơn thường có khả năng là biên cao hơn điểm có gradient nhỏ hơn.
Việc chọn ngưỡng để phân loại là rất khó.
Canny sử dụng phân ngưỡng với độ trễ
Có hai ngưỡng cao và thấp
Giả định là biên quan trọng thường nằm trong những đường liên tục trong bức ảnh.

## Slide 21: 4.1. Khái quát về biên và phân loại các kỹ thuật dò biên 4.1.4. Kỹ thuật Canny
Nếu I(x,y)  ngưỡng cao thì giữ lại điểm biên này
Nếu I(x,y) < ngưỡng thấp thì loại bỏ điểm này.
Nếu ngưỡng thấp  I(x,y)  ngưỡng cao thì so sánh I(x,y) với giá trị của 8 điểm lân cận. Nếu 1 trong 8 điểm lân cận > ngưỡng cao thì ta giữ lại điểm biên này. Ngược lại thì bỏ điểm biên này.

## Slide 22: 4.2. Phương pháp phát hiện biên cục bộ
Là phương pháp lọc phát hiện biên dựa vào trung bình cục bộ
Xác định biên không theo sự biến đổi mà dựa vào trung bình giá trị các điểm lân cận
Với cửa sổ m x n với tâm là (i,j) thì nếu
thì điểm ảnh I(i,j) sẽ là điểm biên và ngược lại sẽ là điểm nền

## Slide 23: 4.3. Dò biên theo quy hoạch động
Xét ảnh I với kích thước M x N.
Điểm ảnh tại vị trí (i,j) có giá trị I(i,j)
Chúng ta tạm xét ảnh đen trắng (0,1) cho đơn giản.
Điểm 4 và 8 láng giềng.
Với điểm (i,j) thì điểm:
4 láng giềng là điểm lân cận trên, dưới, trái và phải (P2,P4,P6,P8)
8 láng giềng là điểm lân cận cả tám hướng.

## Slide 24: 4.3. Dò biên theo quy hoạch động
Chu tuyến đối ngẫu
Hai chu tuyến C=<P1,P2...,Pn> và C┴ =<Q1,Q2...,Qn> là đối ngẫu nếu:
Với mọi i tồn tại j sao cho Pi và Pj là 4 láng giềng của nhau
Pi là nền thì Qj là đối tượng hoặc ngược lại
Dò biên sử dụng quy hoạch động
Thuật toán gồm các bước:
Xác định điểm xuất phát
Dự báo và xác định điểm biên tiếp theo
Lặp bước 2 cho đến khi gặp điểm xuất phát
Việc xác định điểm xuất phát sẽ quyết định tính chất của các đường biên thu được
Để tăng hiệu quả của thuật toán ta có thể sử dụng cặp nền vùng thay vì chỉ một điểm biên

## Slide 25: 4.3. Dò biên theo quy hoạch động
Thuật toán tổng quát sẽ như sau:
Xác định cặp nền-vùng xuất phát
Xác định cặp nền-vùng tiếp theo
Lựa chọn điểm biên vùng
Thực hiện tiếp từ bước 2 cho đến khi gặp cặp nền-vùng xuất phát
Để tìm cặp nền-vùng xuất phát có thể duyệt ảnh từ trên xuống dưới, từ trái qua phải.
Toán tử dò biên
Xác định cặp xuất phát
Xác định cặp tiếp theo
Thuật toán tổng quát sẽ như sau:
Xác định cặp nền-vùng xuất phát
Xác định cặp nền-vùng tiếp theo
Lựa chọn điểm biên vùng
Thực hiện tiếp từ bước 2 cho đến khi gặp cặp nền-vùng xuất phát
Để tìm cặp nền-vùng xuất phát có thể duyệt ảnh từ trên xuống dưới, từ trái qua phải.
Toán tử dò biên
Xác định cặp xuất phát
Xác định cặp tiếp theo

## Slide 26: 4.3. Dò biên theo quy hoạch động 4.4.1. Các phép toán hình thái cơ bản
Nghiên cứu cấu trúc hình học của đối tượng ảnh
Có các phép toán chủ yếu “giãn nở” (dilation) và “co”(erosion).
Các phép toán được định nghĩa dựa vào các điều kiện:
Đối tượng là X
Phần tử cấu trúc B
Bx là phép dịch chuyển B tới vị trí x
Với ảnh nhị phân, mức xám chỉ có 2 giá trị là 0 hay 1.
Do vậy, ta coi một phần tử ảnh như một phần tử lô gíc và có thể áp dụng các toán tử hình học morphology operators) dựa trên khái niệm biến đổi hình học của một ảnh bởi một phần tử cấu trúc (structural element).

## Slide 27: 4.3. Dò biên theo quy hoạch động 4.4.1. Các phép toán hình thái cơ bản
Phần tử cấu trúc là một mặt nạ dạng bất kỳ mà các phần tử của nó tạo nên một mô-típ.
Người ta tiến hành rê mặt nạ đi khắp ảnh và tính giá trị điểm ảnh bởi các điểm lân cận với mô-típ của mặt nạ theo cách lấy hội (phép và) hay lấy tuyển (phép hoặc).
Dựa vào nguyên tắc trên, ngưòi ta sử dụng 2 kỹ thuật: dãn ảnh (dilatation) và co ảnh (erosion). Hợp của các Bx với x thuộc X.

## Slide 28: 4.3. Dò biên theo quy hoạch động 4.4.1. Các phép toán hình thái cơ bản
Dãn ảnh nhằm loại bỏ điểm đen bị vây bởi các điểm trắng. Trong kỹ thuật này, một cửa sổ N+1 x N+1 được rê đi khắp ảnh và thực hiện đối sánh một pixel của ảnh với (N+1)2-1 điểm lân cận (không tính điểm ở tâm). Phép đối sánh ở đây thực hiện bởi phép tuyển lôgíc (OR)
Giá trị của các pixel ra là giá trị lớn nhất của tất cả các pixel trong vùng lân cận của pixel vào tương ứng .
Trong một ảnh nhị phân, nếu bất kì pixel nào có giá trị 1, pixel ra sẽ là 1