## Slide 1
Xử Lý Ảnh
Chương 2: Thu Nhận Ảnh
Người soạn: Nguyễn Đình Nguyên

## Slide 2
2.1 Các thiết bị thu nhận ảnh
Các thiết bị thu nhận ảnh có 2 loại chính ứng với 2 loại ảnh thông dụng Raster, Vector và có thể cho ảnh đen trắng hoặc ảnh màu.
Các thiết bị thu nhận ảnh Raster thông thường là camera, scanner.
Các thiết bị thu nhận ảnh Vector thông thường là sensor hoặc bàn số hoá digitalizer hoặc được chuyển đổi từ ảnh Raster.
Notes: Nguyễn đình nguyên

## Slide 3
2.1 Các thiết bị thu nhận ảnh
Nhìn chung các hệ thống thu nhận ảnh thực hiện quá trình:
Cảm biến: biến đổi năng lượng quang học thành năng lượng điện (giai đoạn lấy mẫu)
Tổng hợp năng lượng điện thành ảnh (giai đoạn lượng tử hóa)
Notes: Nguyễn đình nguyên

## Slide 4
2.2 Lấy Mẫu và Lý tưởng hoá
2.2.1 Giai đoạn lấy mẫu
Sử dụng bộ cảm biến hoặc máy quét để biến tín hiệu quang của ảnh thành tín hiệu điện liên tục.
Máy quét sẽ quét theo chiều ngang để tạo ra tín hiệu điện của ảnh, kết quả cho ra một tín hiệu điện hai chiều f(x,y) liên tục.

## Slide 5
2.2 Lấy Mẫu và Lý tưởng hoá
2.2.1 Giai đoạn lấy mẫu
Lấy mẫu bằng scanner
Ảnh được biểu diễn bởi hàm f(x,y)
Để ảnh gốc có thể tái tạo được thì tần số lấy mẫu:
fx ≥ 2fxmax và fy ≥ 2 fymax
với fxmax và fymax là tần số cao nhất của tín hiệu vào

## Slide 6
2.2 Lấy Mẫu và Lý tưởng hoá
2.2.2 LƯỢNG TỬ HOÁ
Ảnh sau khi lấy mẫu sẽ có dạng f(m,n) với m, n là nguyên nhưng giá trị f(m, n) vẫn là giá trị vật lý liên tục.
Quá trình biến đổi giá trị f(m,n) thành một số nguyên thích hợp để lưu trữ gọi là lượng tử hoá
Quá trình lượng tử hóa là quá trình ánh xạ một biến liên tục u vào biến rời rạc u* thuộc tập hữu hạn [u1, u2,..uL] xác định trước, L là mức lượng tử hoá được tạo ra

## Slide 7
2.3 Một số phương pháp biểu diễn ảnh
Quá trình lưu trữ ảnh nhằm 2 mục đích:
Tiết kiệm bộ nhớ
Giảm thời gian xử lý
Việc lựa chọn độ phân giải thích hợp để ảnh càng đẹp và mịn tuỳ thuộc vào nhu cầu sử dụng và đặc trưng của mỗi ảnh cụ thể, trên cơ sở đó
các ảnh thường được biểu diễn theo 2 mô hình cơ bản:
Mô hình Raster
Mô hình Vector

## Slide 8
2.3 Một số phương pháp biểu diễn ảnh
2.3.1 Mô hình raster
Đây là cách biểu diễn ảnh thông dụng nhất hiện nay.
Ảnh được biểu diễn dưới dạng ma trận các điểm (điểm ảnh).
Ảnh thu nhận qua các thiết bị như camera, scanner.
Tuỳ theo yêu cầu thực tế mà mỗi điểm ảnh được biểu diễn bằng 1 hay nhiều bit.

## Slide 9
2.3 Một số phương pháp biểu diễn ảnh
2.3.1 Mô hình raster
Đặc điểm:
Mô hình Raster thuận lợi cho hiển thị và in ấn.
Thiết bị thu nhận ảnh Raster phù hợp với tốc độ nhanh và chất lượng cao cho cả đầu vào và đầu ra.
Một thuận lợi cho việc hiển thị trong môi trường Windows

## Slide 10
2.3 Một số phương pháp biểu diễn ảnh
2.3.1 Mô hình vector
Bao gồm các đối tượng hình học
Phổ biến trong phần mềm mà đồ họa động (2D và đặc biệt mô hình 3D)
Kích thước file (không phụ thuộc vào kích cỡ)
Zoom tùy ý (không bị vỡ)
Thuận lợi trong lưu trữ và thiết kế

## Slide 11
2.4 Các định dạng hình ảnh cơ bản
BMP (BITMAP): Chuẩn raster dùng trong MS-Windows
GIF (Graphics Interchange Format)
Nhỏ gọn và dùng trên web
Ảnh được mã hóa theo 4 bước
Khi được giải mã từng bước sẽ đươc hiển thị.
Điều này giúp việc tải ảnh hiệu quả hơn vì người dung có thể dừng việc tải ảnh nếu thấy ảnh không thích hợp.
IMG: Ảnh đen trắng

## Slide 12
2.4 Các định dạng hình ảnh cơ bản
JPEG (Joint Photographic Experts Group): Nén tối đa ảnh (tỷ lệ nén từ 5:1 đến 15:1)
Tối ưu hóa cách lưu trữ dữ liệu.
Xác định và loại bỏ tối đa dữ liệu thừa.
Vì là nén không bảo toàn nên chất lượng ảnh cũng bị ảnh hưởng khi tỷ lệ nén cao.
TIFF (Tagged-Image File Format)
6 kiểu mã hóa (không nén, Huffman, Pack Bits, LZW, Fax Group 3, Fax Group 4)
3 kiểu mầu (Đen trắng, đa cấp xám, mầu)

## Slide 13
2.4 Các định dạng hình ảnh cơ bản
PNG (Portable Network Graphic)
Là phiên bản mã nguồn mở thay thế cho GIF
Nén có bảo toàn nên phù hợp với ảnh có nhiều mảng đồng mầu lớn.
Phù hợp với web vì có khả năng hiển thị từng bước
Có thêm kênh alpha để thể hiện độ trong.
RAW
Xuất hiện trên một số máy ảnh tuy nhiên có thể không cùng chuẩn
Có thể có nén có bảo toàn

## Slide 14
2.4 Các định dạng hình ảnh cơ bản
SVG (Scalable Vector Graphics)
W3C (World Wide Web Consortium)
Không có nén tuy nhiên vì cấu tạo bởi XML, SVG có thể được nén bởi gzip
AI (Adobe Illustrator)
CDR (CorelDRAW)

## Slide 15
2.5 Kỹ thuật tái nhận ảnh
2.5.1 Kỹ thuật chụp ảnh
Phương pháp sao chụp ảnh là phương pháp đơn giản, giá thành thấp, chất lượng cao. Sau bước chụp là kỹ thuật phòng tối nhằm tăng cường ảnh như mong muốn.
Kỹ thuật chụp ảnh màn hình màu khá đơn giản. Nó bao gồm các bước sau:
Đặt camera trong phòng tối, cách màn hình khoảng 10 feet (1feet=0,3048m)
Mở ống kính để phẳng mặt cong màn hình, do vậy ảnh sẽ dàn đều hơn
Tắt phím sang tối (Brightness) và phím tương phản (Contrast) của màn hình để tạo độ rõ cho ảnh. Các màu chói, cường độ cao trên ảnh sẽ giảm đi.
Đặt tốc độ ống kính từ 1/8 đến 1/2 giây.

## Slide 16
2.5 Kỹ thuật tái nhận ảnh
2.5.2 Kỹ thuật in ảnh
a. Phân ngưỡng
Kỹ thuật này đặt ngưỡng để hiển thị các tông màu liên tục. Các điểm trong ảnh được so sánh với ngưỡng định trước. Giá trị của ngưỡng sẽ quyết định điểm có được hiển thị hay không. Do vậy ảnh kết quả sẽ mất đi một số chi tiết. Có nhiều kỹ thuật chọn ngưỡng áp dụng cho các đối tượng khác nhau:
Hiển thị 2 màu: chỉ dùng ảnh đen trắng có 256 mức xám. Bản chất của phương pháp này là chọn ngưỡng dựa trên lược đồ mức xám của ảnh. Để đơn giản có thể lấy ngưỡng với giá trị là 127. Như vậy nghĩa là các điểm có giá trị điểm ảnh lớn hơn 127 sẽ là 1, ngược lại là 0.
Hiển thị 4 màu: sử dụng 4 màu để khắc phục nhược điểm của kỹ thuật hiển thị 2 màu

## Slide 17
2.5 Kỹ thuật tái nhận ảnh
2.5.2 Kỹ thuật in ảnh
b. Kỹ thuật chọn theo mẫu
Kỹ thuật này sử dụng một nhóm các phần tử trên thiết bị ra (máy in chẳng hạn) để biểu diễn một pixel trên ảnh nguồn.
Các phần tử của nhóm quyết định độ sáng tối của cả nhóm. Các phần tử này mô phỏng các chấm đen trong kỹ thuật nửa cường độ. Nhóm thường được chọn có dạng ma trận vuông.
Nhóm nxn phần tử sẽ tạo nên n2+1 mức sáng.
Ma trận mẫu thường được chọn là ma trận Rylander.

## Slide 18
2.5 Kỹ thuật tái nhận ảnh
2.5.2 Kỹ thuật in ảnh
c. Kỹ thuật Dithering
Dithering là việc biến đổi một ảnh đa cấp xám (nhiều mức sáng tối) sang ảnh nhị phân (hai mức sáng tối).
Kỹ thuật Dithering đựợc áp dụng để tạo ra ảnh đa cấp sáng khi độ phân giải nguồn và đích là như nhau. Kỹ thuật này sử dụng một ma trận mẫu gọi là ma trận Dither.
Ma trận này gần giống như ma trận Rylander. Để tạo ảnh, mỗi phần tử của ảnh gốc sẽ được so sánh với phần tử tương ứng của ma trận Dither.
Nếu lớn hơn, phần tử ở đầu ra sẽ sáng và ngược lại

## Slide 19
2.5 Kỹ thuật tái nhận ảnh
2.5.2 Kỹ thuật in ảnh
d. Kỹ thuật khuếch tán lỗi (Error diffusion)
Khuếch tán lỗi (Error Diffusion)
Là một dạng nửa cường độ.
Khuếch tán lỗi được thực hiện bằng cách so sánh màu sắc thực tế của 1 điểm ảnh với màu sắc gần nhất.
Đầu tiên được phát triển bởi Richard Howland Ranger cho hệ thống gửi ảnh qua điện thoại và điện báo.

## Slide 20
2.5 Kỹ thuật tái nhận ảnh
2.5.2 Kỹ thuật in ảnh
d. Kỹ thuật khuếch tán lỗi (Error diffusion)
Khuếch tán lỗi 1 chiều: Cách đơn giản nhất để chuyển ảnh mầu liên tục sang ảnh halftone (với chỉ 2 kênh từ ảnh đa cấp xám):
Quét ảnh lần lượt từng dòng và từng điểm ảnh một.
So sánh với giá trị xám trung bình.
Nếu giá trị xám lớn hơn thì thay bằng điểm ảnh trắng.
Nếu giá trị xám nhỏ hơn thì thay bằng điểm ảnh đen.
Vì điểm ảnh hoặc đen hoặc trắng nên giá trị bị làm tròn, phần thừa này được chuyển sang điểm tiếp theo.
Quá trình tiếp tục được lập lại.

## Slide 21
2.5 Kỹ thuật tái nhận ảnh
2.5.2 Kỹ thuật in ảnh
d. Kỹ thuật khuếch tán lỗi (Error diffusion)
Khuếch tán lỗi 2 chiều Khuếch tán lỗi một chiều thường để lại những đường thẳng dọc không mong muốn. Khuếch tán lỗi hai chiều giúp giảm lỗi đặc trưng này. Phần dư sẽ được khuếch tán một phần cả xuống dòng dưới

## Slide 22
2.6 Khái niệm ảnh đen trắng, ảnh màu
Ảnh là tập hợp các điểm ảnh, thông tin của từng điểm ảnh sẽ quyết định loại ảnh.
Có 3 loại ảnh số:
Ảnh đen trắng:Ảnh nhị phân
Ảnh mức xám: N mức, từ 8 đến 256 hoặc nhiều hơn
Ảnh mầu: Bao gồm 3 trường mầu đỏ, xanh da trời và xanh lá

## Slide 23
2.6 Khái niệm ảnh đen trắng, ảnh màu
Mô hình mầu
Mắt con người có khả năng phân biệt khoảng 10 triệu mầu.
Tuy nhiên não bộ con người chỉ có thể cảm nhận được sự khác biệt của vài chục nghìn màu.
Các mô hình mầu được sử dụng để tái hiện lại một phần tập hợp các mầu nhìn thấy được nhưng không phải là tất cả

## Slide 24
2.6 Khái niệm ảnh đen trắng, ảnh màu
Mô hình RGB (Red, Green, Blue) Chụp năm 1911 bằng ba tấm lọc đỏ, xanh lá cây và xanh da trời. Để hiển thị lại ba hình chiếu phải được lồng lên nhau trong phòng tối
Mô hình RGB
Dựa vào lý thuyết 3 mầu Young-Helmholtz đầu thế kỷ 19
Dựa vào phương pháp phối mầu cộng.
Sử dụng trong hiển thị trên màn hình.